## Slide 1: Random Number Block
2017年科技节数学及创客项目——随机数方块
随机数生成算法设计 高一（1）班 张哲玮
软件编写及硬件构造 高一（2）班 彭浩然

## Slide 2: 缘起
传统算法根据当前系统时间生成的伪随机数具有随机性较差的特点。
如果利用环境传感器收集信息并将其利用到随机数的生成中，则可以大幅改善其随机性。

## Slide 3: 功能及使用
工作模式、控制台指令及注意事项

## Slide 4: 工作模式
使用内部电源供电时，可以响应硬件按钮的点击，即时生成随机数并显示在正面的四位数码管上。
用USB连接至电脑时，可以通过串口监视器进入控制台，进行更改随机数配置（范围、步长等）、批量生成随机数等操作。

## Slide 5: 控制台指令
cmd 登陆控制台
help 显示当前可用指令
config 显示当前配置
setup [最小值] [最大值] [步长] 配置随机数生成选项
generate [数量] 批量生成随机数
exit 保存配置并退出控制台

## Slide 6: 注意事项
生成的随机数必须是[0,9999]范围内的整数，且应有固定的步长。
如果配置参数不正确，控制台会返回错误信息并保留先前的配置。
每次断开和电脑的连接前，都应该使用exit指令退出控制台，否则此次的新配置将不会被保存。
使用内部电源供电时，应打开侧面的开关；连接至电脑时，不必打开。
正在使用控制台进行操作时，程序将不会响应硬件按钮被按下的动作。
内部电源电量不足时，可以取下方块顶部更换6F22电池。
由于EEPROM的擦写次数限制，随机数方块的寿命约为一百万次生成。

## Slide 7: 随机数生成算法

## Slide 9: 硬件构造
元件清单、造价核算及电路图

## Slide 10: 元件清单及造价核算
3D打印塑料外壳
Arduino Nano开发板
轻触开关
拨动开关
声音传感器
集成了74HC595芯片的四位数码管
6F22电池连接线
6F22电池
导线及焊锡
¥3
¥9.6
¥0.2
¥0.84
¥2
¥5.5
¥0.47
¥1
¥1